## Slide 1
Lernfeld: „Energieressourcen schonen“
Von Alexander Jürges
Meeresströmungs-kraftwerke

## Slide 2: Gliederung
Definition
Funktionsweise
Steuerung und Wartung
Vorteile
Nachteile
Vorhandene Kraftwerke
Beispiel „SeaGen“
    SeaGen
    Technik
    Geschichte
Potenzial
Meeresströmungskraftwerke

## Slide 3: 1.Definition
Ein Meeresströmungskraftwerk ist ein Wasserkraftwerk, welches aus der natürlichen Meeresströmung Elektrizität erzeugt.
Im Gegensatz zu den meisten anderen Wasserkraftwerken wird hierfür kein Stauwerk benötigt, da die Turbinen frei an einem Mast in der Strömung hängen.
Meeresströmungskraftwerke

## Slide 4
Betriebsposition
Wartungsposition
Meeresströmungskraftwerke
zurück

## Slide 5: 2. Funktionsweise
Wasser hat eine deutlich höhere Dichte als Luft (Faktor 800)
Daher genügt für die Stromerzeugung eine Strömungsgeschwindigkeit von 2 m/s
Daher sind die Rotoren auch kleiner als bei einer Windkraftanlage (11-15m)
Die Drehzahl beträgt ca. 15 /min
Meeresströmungskraftwerke

## Slide 6: 2. Funktionsweise
Der von der Meeresströmung angetriebene Rotor treibt wiederrum einen Generator an, welcher aus der Bewegungsenergie Elektrizität erzeugt
Dieser Strom wird über Seekabel ans Festland geleitet und dort ins Netz eingeleitet
Wirkungsgrad
  Theoretisch 60%
  Realistisch >40%
Meeresströmungskraftwerke
zurück

## Slide 7: 3. Steuerung & Wartung
Die Steuerung erfolgt vom Land aus
Auch die Fehlerbehebung wird größtenteils über die Fernadministration geregelt
Für den Austausch von Teilen besteht die Möglichkeit, das sich die Anlage selbständig aus dem Wasser Fährt, sodass die Arbeiten über Wasser erledigt werden können
Meeresströmungskraftwerke
zurück

## Slide 8
Kontinuierliche Meeresströmung
  Daher sehr genaue Vorhersagbarkeit der Energieerzeugnis
  Gute Einschätzung der Standortqualität möglich
Weitestgehend Wetterunabhängig
Keine Schadstoffemissionen
Durch die langsame Rotation werden keine Tiere verletzt
Meeresströmungskraftwerke
4. Vorteile
zurück

## Slide 9
Zur Zeit unwirtschaftlicher als andere Techniken
  Stahl und Beton müssen gegen das Salzwasser geschützt werden
Fischfang nur begrenzt möglich
Schiffsverkehr ist zu berücksichtigen
Meeresströmungskraftwerke
5. Nachteile

## Slide 10
Der Meeresboden um die Anlage kann eventuell ausgehölt oder unterspült werden
Durch die Turbine wird der Strömung Energie entzogen, wodurch sie sich verlangsamt.
  Dadurch Einfluss auf Meereslebewesen die sich mit Hilfe der Strömung orientieren
Meeresströmungskraftwerke
5. Nachteile
zurück

## Slide 11
SeaFlow
RITE
Openhydro
Voith Wasserturbine
SeaGen
Meeresströmungskraftwerke
6. Vorhandende Kraftwerke

## Slide 12
Vor der Küste von Cornwall
Ein Rotor mit 11m Durchmesser
Ca. 15 Umdrehungen pro Minute
Entwickelt von der Universität Kassel
Rotorblätter um 180° verstellbar
Meeresströmungskraftwerke
6.1. SeaFlow

## Slide 13
East River in New York City
Demonstrationsanlage
Sechs fünf Meter hohe Turbinen mit einer Leistung von je 35 kW
Errichtung 2006
Meeresströmungskraftwerke
6.2. RIETE
Roosevelt Island Tidal Energy

## Slide 14
Vor der Kanadischen Küste
Hergestellt in Irland
Eine 10 m große Turbine
1 MW
November 2009 bis Dezember 2010 getestet
Verlust der Rotorflügel
Meeresströmungskraftwerke
6.3. Openhydro

## Slide 15
Meeresströmungskraftwerke
6.3. Openhydro
http://www.youtube.com/watch?v=s-FiCLc5-dI

## Slide 16
http://www.youtube.com/watch?v=Kitd_g3WlG4
Meeresströmungskraftwerke
6.4. Voith Wasserturbine
zurück

## Slide 17
Meeresströmungskraftwerke
7. SeaGen

## Slide 18
SeaGen befindet sich in der Meerenge von Strangford
Pro Flut ca. 18.000 m³
3,7 bis max. 4,8 m/s
Meeresströmungskraftwerke
7. SeaGen
zurück

## Slide 19
Zwei Axialturbinen mit einer Leistung von zusammen etwa 1,2 MW
11 m Rotordurchmesser
Verstellbarer Anstellwinkel
14,3 Umdrehungen pro Minute
Meeresströmungskraftwerke
7.2. Technik

## Slide 20
Die Drehzahl wird über ein Getriebe für den Generator auf 1000 Umdrehungen pro Minute übersetzt
Hydraulisches Hubsystem um die Wartungsarbeiten zu erleichtern
Turmhöhe: 40 m
Wassertiefe: 24 m bis 28,3 m
Meeresströmungskraftwerke
7.2. Technik
zurück

## Slide 21
Betreiber: Marine Current Turbines aus Bristol
Nachfolgeanlage von SeaFlow
Hersteller: Die werft „Harland&Wolff“ aus Belfast
Erste Stromeinspeisung ins Netz Juli 2008
Bis Dezember 2008 nur halbe Leistung da aufgrund eines Steuerungsfehlers ein Rotor Beschädigt wurde
Meeresströmungskraftwerke
7.3. Geschichte
zurück

## Slide 22
Über 100 geeignete Standorte in Europa
Europaweites technisches Potential von ca. 12,5 GW
Deutschland verbrauchte in den ersten drei Quartalen 2010 ca. 400 Mrd. kWh Strom
Meeresströmungskraftwerke
8. Potential
zurück

## Slide 23
RWE plant vor der walisischen Küste eine Anlage mit 10,5 MW Leistung
OpenHydro entwickelt eine 200-MW-Energiefarm für die schottische Nordküste
Meeresströmungskraftwerke
9. Zukunft

## Slide 24
Meeresströmungskraftwerke
VIELEN DANK FÜR
EURE AUFMERKSAMKEIT!
zurück